İnterpolasyon

1)

Yukarıdaki hız-zaman tablosu ele alındığında doğrusal interpolasyon yöntemi () ile t = 16 sn deki hız değeri aşağıdakilerden hangisidir?

2)

Yukarıdaki hız-zaman tablosu ele alındığında 2.dereceden interpolasyon yöntemi ()  ile t = 16 sn deki hız değeri aşağıdakilerden hangisidir?

3)

Yukarıdaki hız-zaman tablosu ele alındığında 2.dereceden interpolasyon yöntemi ile

Olarak verilmektedir. Bu durumda hızın 35 m/s olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?

4)

Yukarıdaki hız-zaman tablosu ele alındığında 2.dereceden interpolasyon yöntemi ile

olarak verilmektedir. Bu model esas alındığında t = 19 s ve t = 22 s arasında katedilen mesafe kaç metredir?

5)

Yukarıdaki hız-zaman tablosu ele alındığında 2.dereceden interpolasyon yöntemi ()  ile t = 14.9 sn deki hız değerini bulmada tablodaki datalardan aşağıdaki hangi set seçilmelidir?

6)

|  | 15 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 37 | 25 |

Yukarıdaki tabloyu ele alalım. (Newton  divided difference) 2. dereceden polinom metodu uygulanırsa

olarak elde edilir. Buradaki  katsayısı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) –1.0480 		B) 0.14333 		C) 4.3333 		D)24.000

7)

|  | 18 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ? | 25 | 123 |

Bu tablodaki üç noktadan geçen polinom

olarak verilmektedir. Bu polinoma denk gelen (Newton divided difference) polinomu da

şeklinde verilmektedir. Buradaki  katsayısı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.25000     B) 8.1250     C)24.000     D) verilen bilgilerden hesaplanamaz

8) (Newton’s divided difference) 2. dereceden polinom uygulanarak hız-zaman denklemi

olarak verilmektedir. Bu durumda t = 15 s deki ivme  cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A)    0.5540     B)39.622    C)36.852    D) verilen bilgilerden elde edilemez

9) İki nokta [a, f (a)], [b, f (b)] verildiğinde, bu iki noktadan geçen doğrusal(lineer) Lagrange polinomu f1 (x) aşağıdakilerden hangisidir?

10) Tablodaki

Üç noktadan geçen Lagrange polinomu

olarak verilmektedir.  L1(x) in x = 16 noktasındaki değeri nedir?

11)

Yukarıdaki tablodan üç veri noktası, t = 15, t = 18 ve t = 22 kullanılarak kuadratik(2. dereceden) bir Lagrange polinomu elde ettikten sonra hızın 26 m/s olduğu t değeri aşağıdakilerden hangisidir?